## Slide 1
void print_binary(uint8_t num) {
// 打印 32 位二进制数，从高位到低位
for (int i = 7; i >= 0; i--) {
printf("%d", (num >> i) & 1); // 逐位打印
if (i % 4 == 0) printf(" "); // 每 4 位增加一个空格，提高可读性
}
printf("\n");
}
实现准备下述函数，用以打印二进制字符串。

## Slide 2
掩码
灯泡状态
0 1 1 0 1 0 0 1
接下来我们引入一个新的概念：掩码
掩码（Mask）在编程和计算机科学中是一个二进制模式，用于选择性地操作数据的某些位。掩码本质上是一个二进制数，它的每一位通过设置为 1 或 0 来控制我们是否要操作目标数据中的对应位。
掩码的名字来源于其功能：它像一张“面具”或“过滤器”，只让我们想要的位通过，并屏蔽掉其他位。
#define LAMP_1_MASK (1 << 0) // 掩码：0000 0001
#define LAMP_2_MASK (1 << 1) // 掩码：0000 0010
#define LAMP_3_MASK (1 << 2) // 掩码：0000 0100
#define LAMP_4_MASK (1 << 3) // 掩码：0000 1000
#define LAMP_5_MASK (1 << 4) // 掩码：0001 0000
#define LAMP_6_MASK (1 << 5) // 掩码：0010 0000
#define LAMP_7_MASK (1 << 6) // 掩码：0100 0000
#define LAMP_8_MASK (1 << 7) // 掩码：1000 0000

## Slide 3
掩码运用
1. 使用掩码检测某个灯泡是否亮（按位与&）
当前灯泡状态： 01101001
LAMP_2_MASK： 00000010
------------------------
按位与 (&)： 00000000
结果为 0，说明第 2 个灯泡灭了
void check_lamp_2(uint8_t lamps) {
if (lamps & LAMP_2_MASK) {
printf("第 2 个灯泡是亮的。\n");
} else {
printf("第 2 个灯泡是灭的。\n");
}
}
int main() {
uint8_t lamps = 0b01101001; // 当前灯泡状态
check_lamp_2(lamps);
return 0;
}

## Slide 4
掩码运用
2. 使用掩码打开某个灯泡（按位或 | ）
当前灯泡状态： 01101001
LAMP_2_MASK： 00000010
------------------------
按位或 ( | )： 01101011
第二个灯泡被打开了
void turn_on_lamp_2(uint8_t * lamps) {
*lamps |= LAMP_2_MASK; // 打开第 2 个灯泡
}
int main() {
uint8_t lamps = 0b01101001; // 当前灯泡状态
turn_on_lamp_1(&lamps);
printf(“最新灯泡状态: ”);
print_binary(lamps);
return 0;
}

## Slide 5
掩码运用
3.使用掩码关闭某个灯泡（按位与反掩码 & ~ ）
当前灯泡状态： 01101001
~LAMP_4_MASK： 11110111
------------------------
按位与 (&)： 01100001
第4个灯泡被关闭
void turn_off_lamp_4(uint8_t* lamps) {
*lamps &= ~LAMP_4_MASK; // 关闭第 4 个灯泡
}
int main() {
uint8_t lamps = 0b01101001; // 当前灯泡状态
turn_off_lamp_4(&lamps);
printf(“最新灯泡状态: ”);
print_binary(lamps);
return 0;
}

## Slide 6
掩码运用
4.使用掩码翻转灯泡状态（按位异或 ^ ）
当前灯泡状态： 01101001
LAMP_4_MASK： 00001000
------------------------
按位异或 (^)： 01100001
第4个灯泡被关闭
void toggle_lamp_4(unsigned char* lamps) {
*lamps ^= LAMP_4_MASK; // 翻转第 5 个灯泡的状态
}
int main() {
unsigned char lamps = 0b01101001; // 当前灯泡状态
toggle_lamp_4(&lamps);
printf("第一次灯泡状态: ");
print_binary(lamps);
toggle_lamp_4(&lamps);
printf("第二次灯泡状态: ");
print_binary(lamps);
return 0;
}
第一次：
当前灯泡状态： 01100001
LAMP_4_MASK： 00001000
------------------------
按位异或 (^)： 01101001
第4个灯泡被关闭
第二次：

## Slide 7
总结：掩码像筛子一样过滤你想要的东西
想象一个有 8 个孔的筛子（对应 8 位二进制），而你只能从某些孔里通过沙子。你可以用一个“盖板”（掩码）盖住不需要的孔，只留下感兴趣的孔。盖住的孔（掩码中的 0）不会让沙子通过，而留开的孔（掩码中的 1）会让沙子通过。
掩码就是一种过滤器，用来控制数据中的哪些位要操作、哪些位要忽略。
在嵌入式系统开发中，掩码是一种高效而精确的操作方式，用于控制寄存器中的某个位，保证其他位不会受到影响。